## Slide 1: ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний
Выполнила исмакова Даяна

## Slide 2: Классификация

## Slide 3: Классификация средств КУД
Средства КУД подразделяют по: - функциональному назначению устройств; - функциональным характеристикам; - устойчивости к НСД.
Средства КУД по функциональному назначению устройств подразделяют на следующие основные средства: - устройства преграждающие управляемые; - устройства исполнительные; - устройства считывающие; - идентификаторы (ИД); - средства управления в составе аппаратных устройств и программных средств.
Средства контроля и управления доступом (средства КУД): Механические, электромеханические устройства и конструкции, электрические, электронные, электронные программируемые устройства, программные средства, обеспечивающие реализацию контроля и управления доступом.

## Slide 4: Классификация средств КУД
Средства КУД по функциональным характеристикам подразделяют на следующие группы: УПУ - по виду перекрытия проема прохода: - с частичным перекрытием - с полным перекрытием - со сплошным перекрытием проема - с блокированием объекта в проеме УИ - по способу запирания: - электромеханические замки; - электромагнитные замки; - электромагнитные защелки; - механизмы привода дверей, ворот. Идентификаторы и считыватели - по следующим признакам: - виду используемых идентификационных признаков (идентификаторы и считыватели); - способу считывания идентификационных признаков (считыватели). По способу считывания идентификационных признаков считыватели могут быть: - с ручным вводом; - контактным; - бесконтактными; - комбинированными.
Устройства преграждающие управляемые (УПУ): Устройства, обеспечивающие физическое препятствие доступу и оборудованные исполнительными устройствами для управления их состоянием (турникеты, шлюзы, проходные кабины, двери и ворота, оборудованные исполнительными устройствами СКУД, а также другие подобные устройства).
Устройства исполнительные (УИ): Устройства или механизмы, обеспечивающие приведение в открытое или закрытое состояние УПУ (электромеханические, электромагнитные замки, электромагнитные защелки, механизмы привода шлюзов, ворот, турникетов и другие подобные устройства).

## Slide 5: Классификация средств КУД
Классификация средств управления СКУД включает в себя: - аппаратные средства (устройства) - контроллеры доступа, приборы приемно-контрольные доступа (ППКД); - программные средства - программное обеспечение СКУД.

## Slide 6: Классификация СКУД
СКУД классифицируют по: - способу управления; - числу контролируемых точек доступа; - функциональным характеристикам; - уровню защищенности системы от несанкционированного доступа к информации.
По способу управления СКУД подразделяют на: - автономные - централизованные (сетевые) - универсальные (сетевые)
По числу контролируемых точек доступа: - малой емкости (не более 64 точек); - средней емкости (от 64 до 256 точек); - большой емкости (более 256 точек).
По функциональным характеристикам СКУД подразделяют на три класса: 1-й - системы с ограниченными функциями; 2-й - системы с расширенными функциями; 3-й - многофункциональные системы.
Система контроля и управления доступом (СКУД): Совокупность средств контроля и управления доступом, обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью.

## Slide 7: Классификация средств и систем КУД по устойчивости к НСД
Классификация средств КУД по устойчивости к НСД основана на устойчивости к разрушающим и неразрушающим воздействиям по уровням устойчивости.
УПУ классифицируют по устойчивости к разрушающим воздействиям.
Классификация устройств исполнительных (замки, защелки) по устойчивости к разрушающим воздействиям в зависимости от конструкции.
По устойчивости к неразрушающим воздействиям средства КУД в зависимости от их функционального назначения.
Классификацию СКУД к НСД определяют как для систем с централизованным управлением по защищенности от несанкционированного доступа к информации ПО СКУД и средств СВТ, входящих в состав сетевых СКУД.
Несанкционированные действия (НСД): Действия с целью несанкционированного проникновения в зону доступа через УПУ.

## Slide 8: Технические требования

## Slide 9: Общие положения
Разработка и постановка на производство средств и систем контроля управления доступом должны проводиться в соответствии с ГОСТ Р 15.201.
Конструкторская документация на средства и системы КУД должна соответствовать требованиям ЕСКД.
Средства и системы КУД должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, а также нормативных документов на средства и системы КУД конкретного типа.
Средства и системы КУД должны обеспечивать возможность непрерывной работы с учетом проведения регламентного технического обслуживания.
Системы КУД в рабочем режиме должны обеспечивать автоматическую работу.
Параметры и требования, определяющие совместимость средств КУД, предназначенных для поставки в качестве самостоятельных изделий, должны быть установлены в нормативных документах на средства КУД конкретного типа

## Slide 10: Общие положения
Средства и системы КУД в составе систем противокриминальной защиты объектов должны обеспечивать: - защиту от несанкционированного доступа на охраняемый объект (помещение, зону) в режиме снятия их с охраны; - контроль и учет доступа персонала (посетителей) на охраняемый объект (помещение, зону) в режиме снятия их с охраны; - автоматизацию процессов взятия/снятия охраняемого объекта (помещения, зоны) с помощью средств идентификации СКУД в составе устройств и приборов охранной сигнализации; - защиту и контроль доступа к компьютерам автоматизированных рабочих мест (АРМ) пультового оборудования систем охранной сигнализации; - защиту от НСД к информации.

## Slide 11: Методы испытаний

## Slide 12: Общие положения
Испытания средств и систем КУД проводят методами, приведенными в настоящем стандарте, а также по методикам испытаний в соответствии с действующими нормативными документами на конкретные типы испытаний и ТУ на конкретные средства и системы КУД.
Приборы и оборудование, применяемые при проведении испытаний, должны быть поверены и аттестованы в соответствии с ГОСТ Р 8.568 и обеспечивать требуемую точность измерений.
При проведении испытаний средств и систем контроля и управления доступом должны быть обеспечены требования техники безопасности и другие условия в соответствии с требованиями используемых нормативных документов.
Образцы средств и систем контроля и управления доступом, предназначенные для проведения испытаний, должны иметь техническую документацию в объеме, необходимом для проведения испытаний, и быть полностью ею укомплектованы.
Все испытания средств и систем контроля и управления доступом, кроме климатических, проводят в нормальных климатических условиях испытаний по ГОСТ 15150.